| 客、货运实操项目考试要点 |
| --- |
| 考试分类 | 考试项目 | 考试项目明细 | 评分标准 |
| 旅客运输 | 车辆外观 | 检查项目：轮胎气压及磨损；转向横直拉杆、前桥、车架；风窗玻璃、车灯和反光器、外后视镜、燃油箱、行李舱门 | 1、每漏检一项扣2分； 2、检查到，但故障和安全隐患未指出的扣10分； 3、检查到，但未进行判断分析的扣2分； |
|  | 发动机舱 | 检查项目：润滑油、冷却液、风窗清洗液、制动液、管路；传动皮带；蓄电池、高低压线路 |  |
|  | 驾驶室及客车车厢 | 检查项目：仪表、转向盘自由行程、驻车制动器、变速器操纵装置、缓速器操纵装置；离合器踏板、制动踏板、加速踏板行程；安全带、内后视镜等安全设施及装置；行李架、车门、车内灯、应急门、栏杆、扶手、座椅、地板 |  |
|  | 发动机 启动后 | 检查项目：各仪表及报警灯工作状况；发动机有无异响；灯光及控制装置、喇叭按钮；风窗玻璃刮水器和洗涤器的工作状况。 |  |
|  | 中途停车时 | 检查项目：各部位油、液、气渗漏检查；轮胎气压及温度；制动鼓、轮毂温度；前后悬架、转向横直拉杆及转向臂各接头紧固情况；灯光及后视镜；备胎、安全设施及装置。 |  |
|  | 收车后 | 检查项目：各部位油、液、气渗漏检查；传动皮带的松紧度及磨损情况；轮胎气压及磨损情况；备胎、安全设施及装置 |  |
|  | 旅客急救 | 1、心肺复苏抢救法:假人模拟心脏复苏急救 2、急救包扎法：指压止血法；加压包扎止血法；加垫屈肢止血法；绷带包扎法；三角巾包扎法；骨折固定法（抽考其中一项） | 1，出现急救方法不当的扣10分； 2、出现操作顺序错误的扣5分； 3每漏掉一个操作环节扣5分； 4选择、使用急救用品不正确的扣2分。 |
| 货物运输 | 车辆外观 | 检查项目：轮胎气压及磨损、轮胎紧固件；转向横直拉杆；前桥、后桥、车架、钢板弹簧、U型螺栓、传动轴及万向节；贮气筒、制动管路；风窗玻璃、车灯和反光器；外后视镜、燃油箱、备胎、号牌；驾驶室翻转机构、车厢栏板、后防护装置、侧防护装置、牵引车与挂车连接装置 | 1、每漏检一项扣2分； 2、检查到，但故障和安全隐患未指出的扣10分； 3、检查到，但未进行判断分析的扣2分； |
|  | 发动机舱 | 检查项目：润滑油、冷却液、风窗清洗液、制动液、管路；传动皮带；蓄电池、高低压线路 |  |
|  | 驾驶室内部 | 检查项目：仪表、转向盘自由行程、驻车制动器、变速器操纵装置、缓速器操纵装置；离合器踏板、制动踏板、加速踏板行程；安全带、内后视镜等安全设施及装置；车门、车内灯 |  |
|  | 发动机 启动后 | 检查项目：各仪表及报警灯工作状况；发动机有无异响；灯光及控制装置、喇叭按钮；风窗玻璃刮水器和洗涤器的工作状况。 |  |
|  | 中途停车时 | 检查项目：各部位油、液、气渗漏检查；轮胎气压及温度；制动鼓、轮毂温度；转向横直拉杆及转向臂各接头紧固情况；前后悬架、钢板弹簧、U型螺栓、传动轴坚固情况；灯光及后视镜；备胎、安全设施及装置。 |  |
|  | 收车后 | 检查项目：各部位油、液、气渗漏检查；传动皮带的松紧度及磨损情况；轮胎气压及磨损情况 |  |
|  | 轮胎更换 | 后轮外侧轮胎的拆卸、安装及千斤顶使用 | 1、未能正确使用千斤顶的扣5分； 2、轮胎螺母安装未坚固牢靠的扣5分； |
| 公共部分 | 危险源辨识与防御性驾驶 | 车辆在一般天气、雨天、雪天、雾天等条件下，通过高速公路、山区道路、桥梁、隧道等典型道路，以及在交叉路口、城乡结合部、上下坡道、冰雪路面等路段行驶时的危险源辨识与防御性驾驶 | 1、每漏掉一处危险源点扣2分； 2、危险源相关知识综合判断错误扣1分； |
|  | 节能驾驶 | 及时更换机油 、及时更换三滤、合理利用空调、合理选择档位、保持合理车速、保持轮胎合理气压、清理底盘泥土、选择合适燃油标号、按期对车辆进行维护、高速不缓行，低速不拖挡、较长时间停车立刻关闭发动机 | 1、判断每错一项扣2分； 2、每漏掉一项扣2分 |